## Slide 1: Курский CanSat Лига Юниор
Команда CanSAD
2021

## Slide 2: Состав команды:
Даниил Сазонов, 17 лет
Тимлид, программист
Алексей Аукенов, 14 лет
Инженер

## Slide 3: Технические задачи
Изучить принцип работы механизма системы спасения (СС) полезной нагрузки, протестировать его, провести необходимые расчеты;
Рассчитать парашют для СС отсека полезной нагрузки, интегрировать его в механизм СС;
Протестировать электронную часть (ЭЧ) на базе Arduino Nano и проанализировать принцип работы ЭЧ;
Запрограммировать микроконтроллер так, чтобы парашют для спасения отсека с полезной нагрузкой (ОПН) был раскрыт на высоте 50 м;
Запрограммировать микроконтроллер так, чтобы он передавал по радиоканалу на приёмную станцию телеметрию с информацией о температуре, давлении, высоте, линейном и угловом ускорении в соответствии с форматом телеметрии и записи данных;
Обеспечить функционирование панели управления и индикации соответственно с регламентом тестирования;
Провести испытания спутника в сборе;
Произвести запуск спутника на высоту около 200 метров и проанализировать полученную телеметрию.

## Slide 4: Парашют для СС
= масса спускаемого объекта
= ускорение свободного падения (на Земле)
= коэффициент сопротивление парашюта (для купольного)
= плотность воздуха (с учетом атм. условий)
= скорость снижения
Выразим радиус купола парашюта из формулы для площади кольца:
Итоговый радиус парашюта:
Итоговый радиус отверстия:
Итоговый диаметр парашюта:

## Slide 5: Расчет строп парашюта
Найдем длину строп парашюта:
Длина строп парашюта:

## Slide 6: Сегмент парашюта
Расчеты выполнены по схемам и формулам, представленным в книге И. Соболева

## Slide 7: Система спасения в сборе
1 – сложенный парашют;
2 – крышка пружины;
3 – пружина;
4 – болт, удерживающий пружину;
5 – отсек с крышкой, где располагается
сервомотор;
6 – сервомотор;
7 – спутник (срез);
8 – провод от сервомотора.

## Slide 8: Система спасения после активации
1 – выпущенный парашют;
2 – крышка пружины;
3 – пружина;
4 – болт, удерживающий пружину;
5 – отсек с крышкой, где располагается
сервомотор;
6 – сервомотор;
7 – спутник (срез);
8 – провод от сервомотора.

## Slide 9
Пружина для системы спасения
Исходные геометрические данные:
D проволоки:
Наружный диаметр пружины:
Число витков:
Длина пружины:
Деформация:
Полученные данные: Индекс пружины: Жесткость пружины, : Допустимое усилие , Н: Общий вес, кг:
Расчеты выполнялись по программе на сайте pro-kts.ru
8.94
6.09
70
102.75
120
1.5
11.78
40
Notes: 9

## Slide 10: Расчет времени работы сервопривода
• Согласно ТД вал сервопривода совершает оборот на за , максимальный угол поворота составляет .
• В конструкцию сервопривода были внесены изменения, благодаря которым его вал может поворачиваться полностью неограниченное количество раз. Таким образом, полный оборот на произойдет за .
• Гайка, удерживающая крышку пружины закручена на валу на 3 витка резьбы. Таким образом, для того чтобы она открутилась, вал должен совершить 3 оборота, на это уйдет . Однако, во избежание нештатных ситуаций время работы сервопривода ограничено 5 секундами.
Используемый в СС сервопривод TowerPro SG90

## Slide 11: Расчет высоты активации системы спасения
• Из 2 закона Ньютона и формулы для вычисления силы сопротивления через коэффициент сопротивления формы следует следующее неравенство:
где: - безразмерный КСФ. Учитывая что спутник при падении нельзя рассматривать как тело определенной геометрической формы, его значение было принято за ; – плотность среды, с учетом атмосферных условий имеет значение ; – максимальная скорость падения спутника в , искомая величина; – объем спутника, ; – масса спутника, ; .
• Выразив скорость из этой формулы и подставив известные значения, получим максимальную скорость падения .
• Сервопривод до открытия СС будет работать 2 секунды, за это время спутник снизиться на . Поскольку парашют должен быть открыт на высоте 50 метров, сервопривод необходимо запустить на высоте . Сделаем запас и примем это значение за .

## Slide 12: Алгоритм работы спутника при срабатывании СС
После запуска программы микроконтроллер в спутнике ждет сигнала с фоторезистора, который будет означать разделение разгонного блока и второй ступени. Затем, по снижению до 80 метров запускается сервомотор, который откручивает гайку и освобождает пружину, которая выталкивает парашют. На высоте 50 метров произойдет раскрытие парашюта, который обеспечит плавное приземление отсека с полезной нагрузкой.

## Slide 13: Фото системы спасения
1 – демпфер, к которому крепится через вертлюг парашют;
2 – крышка пружины (системы спасения);
3 – пружина;
4 – винт на валу сервопривода, удерживающий крышку в сжатом состоянии;
5 – контактная группа 3pin для подключения к плате спутника;
6 – сервопривод.
1
2
3
4
5
6

## Slide 14: Структурная схема спутника
• Плата микроконтроллера питается от Li-Po аккумулятора, все остальные модули от линейного стабилизатора напряжения, распаянного на плате Arduino Nano.
• Акселерометр, датчик давления и температурный датчик, магнитометр распаяны в модуле SV-610 и подключаются к МК по протоколу I2C.
• Модуль SD-карты подключается по протоколу SPI.
• Радиомодуль, который работает как передатчик, подключается по протоколу UART.

## Slide 15
Принципиальная электрическая схема

## Slide 16: Алгоритм работы спутника
• После включения питания мы должны выбрать режим работы: тестирование или рабочий режим. При запуске рабочего режима происходит калибровка датчика, при тестировании осуществляется индикация согласно регламенту.
• Если высота увеличилась на 2 метра относительно точки включения спутника, будет зафиксирован старт.
• Если текущая высота меньше максимальной, фиксируется точка апогея.
• Если высота меньше 110 метров и угол меньше 60, запускается система спасения.
• Если значение сигнала с фоторезистора меняется больше чем на 10 единиц, фиксируется разделение ОПН и разгонного модуля.
• Если текущая высота меньше прошлой не больше чем на 1 метр и точка активации СС пройдена, фиксируется приземление.
• Телеметрия отправляется на землю по радиоканалу 2 раза в секунду, на SD карту записывается 4 раза в секунду.

## Slide 17: Плата спутника
Доп. кнопка (не используется)
Светодиоды
Кнопка для тестирования
Arduino Nano
HW-612
SV610
Модуль SD-карты

## Slide 18
Панель управления
1 – кнопка для тестирования;
2 – доп. кнопка (не используется);
3 – светодиодный индикатор;
4 – micro USB для прошивки МК
1
3
4
2

## Slide 19
Расчет энергопотребления Время полета 1 минута, общее время работы 3 минуты
Модули/обозначения | Потребление*, mA | Время работы, ч | Потребление за полет, mA
Микроконтроллер | 65 | 0,048 | 3,12
HW-612 | 1 | 0,048 | 0,048
Передатчик SV610 | 95 | 0,048 | 4,56
Сервомотор | 500 | 0,005 | 2,5
Светодиоды | 22*8 | 0,048 | 8,448
Итог | 837 |  | 18,7
Модули/обозначения | Потребление*, mA | Время работы, ч | Потребление за полет, mA
Микроконтроллер | 65 | 0,048 | 3,12
HW-612 | 1 | 0,048 | 0,048
Передатчик SV610 | 95 | 0,048 | 4,56
Сервомотор | 500 | 0,005 | 2,5
Светодиоды | 22*8 | 0,048 | 8,448
Итог | 837 |  | 
* - рассмотрены пиковые значения

## Slide 20: Температура

## Slide 21: Давление

## Slide 22: Высота

## Slide 23: Вертикальное ускорение

## Slide 24: Горизонтальное ускорение

## Slide 25: Анализ радиопередачи
В файле с телеметрией, записанной на SD карту спутника, находится 333 записи, а в файле, записанном на земле по данным, полученным по радиоканалу – 188 записей. Таким образом, около 56% процентов пакетов были утеряны. Изучив данные телеметрии, записанные на земле, заметно, что связь пропала на высоте 6,52 метра, за секунду до приземления. Это можно связать с уходом приемной антенны из зоны покрытия передающего модуля, а также потерей прямой видимости.

## Slide 26: Обнаруженные недостатки