## Slide 1: Курский CanSat Лига Юниор
Команда CanSAD
2021

## Slide 2: Состав команды:
Даниил Сазонов, 17 лет
Тимлид, программист
Алексей Аукенов, 14 лет
Инженер

## Slide 3: Технические задачи
Изучить принцип работы механизма системы спасения (СС) полезной нагрузки, протестировать его, провести необходимые расчеты;
Рассчитать парашют для СС отсека полезной нагрузки, интегрировать его в механизм СС;
Протестировать электронную часть (ЭЧ) на базе Arduino Nano и проанализировать принцип работы ЭЧ;
Запрограммировать микроконтроллер так, чтобы парашют для спасения отсека с полезной нагрузкой (ОПН) был раскрыт на высоте 50 м;
Запрограммировать микроконтроллер так, чтобы он передавал по радиоканалу на приёмную станцию телеметрию с информацией о температуре, давлении, высоте, линейном и угловом ускорении в соответствии с форматом телеметрии и записи данных;
Обеспечить функционирование панели управления и индикации соответственно с регламентом тестирования;
Провести испытания спутника в сборе;
Произвести запуск спутника на высоту около 200 метров и проанализировать полученную телеметрию.

## Slide 4: Алгоритм работы спутника при срабатывании СС
• После запуска программы микроконтроллер в спутнике ждет сигнала с фоторезистора, который будет означать разделение разгонного модуля и второй ступени (отсека с полезной нагрузкой).
• По снижению до 110 метров запускается сервопривод, который откручивает гайку со своего вала и освобождает пружину, которая выталкивает парашют.
• На высоте около 50 метров произойдет раскрытие парашюта, который обеспечит плавное приземление отсека с полезной нагрузкой.

## Slide 5: Фото системы спасения
1 – демпфер, к которому крепится через вертлюг парашют;
2 – крышка пружины (системы спасения);
3 – пружина;
4 – винт на валу сервопривода, удерживающий крышку в сжатом состоянии;
5 – контактная группа 3pin для подключения к плате спутника;
6 – сервопривод.
1
2
3
4
5
6

## Slide 6: Система спасения в сборе
1 – сложенный парашют;
2 – крышка пружины;
3 – пружина;
4 – болт, удерживающий пружину;
5 – отсек с крышкой, где располагается
сервомотор;
6 – сервомотор;
7 – спутник (срез);
8 – провод от сервомотора.

## Slide 7: Система спасения после активации
1 – выпущенный парашют;
2 – крышка пружины;
3 – пружина;
4 – болт, удерживающий пружину;
5 – отсек с крышкой, где располагается
сервомотор;
6 – сервомотор;
7 – спутник (срез);
8 – провод от сервомотора.

## Slide 8
Пружина для системы спасения
Исходные геометрические данные:
D проволоки:
Наружный диаметр пружины:
Число витков:
Длина пружины:
Деформация:
Полученные данные: Индекс пружины: Жесткость пружины, : Допустимое усилие , Н: Общий вес, кг:
Расчеты выполнялись по программе на сайте pro-kts.ru
8.94
6.09
70
102.75
120
1.5
11.78
40
Notes: 8

## Slide 9: Расчет времени работы сервопривода
• Согласно ТД вал сервопривода совершает оборот на за , максимальный угол поворота составляет .
• В конструкцию сервопривода были внесены изменения, благодаря которым его вал может поворачиваться полностью неограниченное количество раз. Таким образом, полный оборот на произойдет за .
• Гайка, удерживающая крышку пружины, закручена на валу на 3 витка резьбы. Таким образом, для того, чтобы она открутилась, вал должен совершить 3 оборота, на это уйдет . Однако во избежание нештатных ситуаций время работы сервопривода ограничено 5 секундами.
Используемый в СС сервопривод TowerPro SG90

## Slide 10: Расчет высоты активации системы спасения
• Из 2 закона Ньютона и формулы для вычисления силы сопротивления через коэффициент сопротивления формы следует следующее неравенство:
где: - безразмерный КСФ. Учитывая, что спутник при падении нельзя рассматривать как тело определенной геометрической формы, его значение было принято за ; – плотность среды, с учетом атмосферных условий имеет значение ; – максимальная скорость падения спутника в , искомая величина; – объем спутника, ; – масса спутника, ; .
• Выразив скорость из этой формулы и подставив известные значения, получим максимальную скорость падения .
• Сервопривод до открытия СС будет работать 2 секунды, за это время спутник снизится на . Поскольку парашют должен быть открыт на высоте 50 метров, сервопривод необходимо запустить на высоте . Сделаем запас и примем это значение за .

## Slide 11: Парашют для СС
= масса спускаемого объекта
= ускорение свободного падения (на Земле)
= коэффициент сопротивление парашюта (для купольного)
= плотность воздуха (с учетом атм. условий)
= скорость снижения
Выразим радиус купола парашюта из формулы для площади кольца:
Итоговый радиус парашюта:
Итоговый радиус отверстия:
Итоговый диаметр парашюта:

## Slide 12: Сегмент парашюта
Расчеты выполнены по схемам и формулам, представленным в книге И. Соболева

## Slide 13: Расчет строп парашюта
Найдем длину строп парашюта:
• Длина строп парашюта:
Найдем максимальное натяжение строп:
• В момент раскрытия парашюта скорость снижения свободно падающего спутника будет наибольшей. После его раскрытия произойдет сильный рывок, натяжение строп будет максимальным. Эта сила выражается следующей формулой:
Где: – масса ОПН, ; - максимальная скорость, ; - необходимая скорость снижения, ; – время полного раскрытия купола парашюта, ; – количество строп, 6 штук.
• Подставим в эту формулу известные значения и получим максимальное натяжение каждой из стропы

## Slide 14: Плата спутника
Доп. Кнопка (не используется)
Светодиоды – индикаторы состояния
Кнопка запуска тестирования
МК Arduino Nano
Джемперы переключения вывода UART
Модуль с датчиками
Радиомодуль
Внешняя антенна
Разъемы для подключения АКБ
Модуль SD-карты

## Slide 15: Структурная схема спутника
• Плата микроконтроллера питается от Li-Po аккумулятора, все остальные модули от линейного стабилизатора напряжения, распаянного на плате Arduino Nano.
• Акселерометр, датчик давления и температурный датчик, магнитометр распаяны в модуле SV-610 и подключаются к МК по протоколу I2C.
• Модуль SD-карты подключается по протоколу SPI.
• Радиомодуль, который работает как передатчик, подключается по протоколу UART.

## Slide 16
Принципиальная электрическая схема

## Slide 17: Алгоритм работы спутника
• После включения питания мы должны выбрать режим работы: тестирование или рабочий режим. При запуске рабочего режима происходит калибровка датчика, при тестировании осуществляется индикация согласно регламенту.
• Если высота увеличилась на 2 метра относительно точки включения спутника, будет зафиксирован старт.
• Если текущая высота меньше максимальной, фиксируется точка апогея.
• Если высота меньше 110 метров и угол меньше 60, запускается система спасения.
• Если значение сигнала с фоторезистора меняется больше чем на 10 единиц, фиксируется разделение ОПН и разгонного модуля.
• Если текущая высота меньше прошлой не больше чем на 1 метр и точка активации СС пройдена, фиксируется приземление.
• Телеметрия отправляется на землю по радиоканалу 2 раза в секунду, на SD карту записывается 4 раза в секунду.

## Slide 18: Расчет энергопотребления
Время полета 1 минута, общее время работы 3 минуты
Модули/обозначения | Потребление*, mA | Время работы, ч | Потребление за полет, mAh
Микроконтроллер | 65 | 0,048 | 3,12
GY-801 | 45 | 0,048 | 2,16
SV-610 | 95 | 0,048 | 4,56
Сервопривод | 500 | 0,005 | 2,5
Светодиоды | 228 | 0,048 | 8,448
Итог | 881 |  | 
Модули/обозначения | Потребление*, mA | Время работы, ч | Потребление за полет, mAh
Микроконтроллер | 65 | 0,048 | 3,12
GY-801 | 45 | 0,048 | 2,16
SV-610 | 95 | 0,048 | 4,56
Сервопривод | 500 | 0,005 | 2,5
Светодиоды |  | 0,048 | 8,448
Итог | 881 |  | 
* - рассмотрены пиковые значения

## Slide 19: Расчет полета в Openrocket

## Slide 20
Chart: Высота
Высота | 1.96 | 1.9 | 1.96 | 1.9 | 2.62 | 50.08 | 100.72 | 140.15 | 166.95 | 183.62 | 190.3 | 187.49 | 174.93 | 148.8 | 147.11 | 124.91 | 115.99 | 90.12 | 84.09 | 65.83 | 46.64 | 39.01 | 25.65 | 8.88 | 0.91 | -0.75 | -0.4 | -0.57 | -0.8 | -0.69 | -0.76

## Slide 21
Chart: Давление
Давление | 99102.12 | 99102.75 | 99102.1 | 99111.82 | 99094.23 | 98535.72 | 97942.47 | 97482.67 | 97171.08 | 96977.71 | 96898.78 | 96932.83 | 97078.49 | 97381.92 | 97401.6 | 97660.17 | 97764.17 | 98066.42 | 98136.97 | 98350.89 | 98576.16 | 98665.74 | 98822.9 | 99020.41 | 99114.42 | 99134 | 99129.96 | 99131.89 | 99134.58 | 99133.35 | 99134.11

## Slide 22
Chart: 
Температура | 13.78 | 13.79 | 13.8 | 13.82 | 13.8 | 13.8 | 13.72 | 13.66 | 13.61 | 13.54 | 13.5 | 13.48 | 13.44 | 13.32 | 12.73 | 12.72 | 12.47 | 12.39 | 12.28 | 12.15 | 11.87 | 11.65 | 11.57 | 11.46 | 11.39 | 11.33 | 11.41 | 11.46 | 11.51 | 11.54 | 11.57

## Slide 23
Chart: Проекции ускорения на оси
Ay | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 8.19 | 16 | 0.41 | 2.21 | 1.47 | 0.93 | 0.41 | 0.28 | 0.35 | 1.64 | 9.36 | 1.21 | 2.99 | 0.03 | 5.48 | 2.53 | 2.84 | 5.27 | 2.33 | 0.42 | 2.16 | 2.34 | 0.41 | 0.21 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.19
Ax | 0.07 | 0.11 | 0.06 | 0.14 | 0.48 | 1.61 | 1.4 | 0.39 | 0.79 | 0.41 | 0.35 | 0.32 | 4.51 | 3.35 | 4.05 | 3.79 | 1.13 | 1.04 | 5.45 | 3.15 | 5.37 | 0.39 | 6.6 | 4.91 | 16 | 8.69 | 8.03 | 8.03 | 8.06 | 8.04 | 8.05
Az | 0.06 | 0.13 | 0.01 | 0.25 | 0.04 | 0.21 | 0.01 | 0.32 | 0.24 | 0.21 | 0.29 | 0.28 | 0.03 | 5.3 | 6.42 | 8.45 | 7.63 | 1.7 | 4.3 | 5.18 | 4.24 | 9.33 | 5.76 | 5.51 | 16 | 2.88 | 0.89 | 0.89 | 0.86 | 0.88 | 0.87

## Slide 24
Chart: Модуль ускорения
Модуль ускорения | 8.1805 | 8.1818 | 8.1802 | 8.195 | 16.0072 | 1.6746 | 2.6161 | 1.5542 | 1.2436 | 0.61668 | 0.53385 | 0.55073 | 4.799 | 11.266 | 7.6865 | 9.7317 | 7.7133 | 5.8311 | 7.3887 | 6.6948 | 8.6364 | 9.6244 | 8.7701 | 7.6899 | 22.7481 | 9.164 | 8.0819 | 8.0816 | 8.1082 | 8.0905 | 8.0991

## Slide 25
Chart: Проекции магнитного поля на оси
Mx | 271 | 267 | 267 | 272 | 264 | 258 | 392 | 378 | 207 | 158 | 169 | 238 | 136 | 264 | 159 | 353 | 298 | 296 | 571 | 507 | 276 | 405 | 79 | 158 | 401 | 17 | 7 | 7 | 7 | 5 | 2
My | 271 | 267 | 267 | 272 | 264 | 258 | 392 | 378 | 207 | 158 | 169 | 238 | 136 | 264 | 159 | 353 | 298 | 296 | 571 | 507 | 276 | 405 | 79 | 158 | 401 | 17 | 7 | 7 | 7 | 5 | 2
Mz | 61 | 61 | 55 | 60 | 54 | -16 | -68 | 58 | 69 | -80 | -203 | -256 | -190 | -38 | 153 | 181 | 212 | -26 | 43 | 9 | 96 | 207 | 121 | 120 | 185 | -63 | 7 | -11 | -7 | -3 | 2

## Slide 26
CanSatellite: Alexey-Daniel
CanSAD